## Slide 1: Implementación de VLAN´s y troncales

## Slide 2: Red mal construida

## Slide 3: Problemas de un diseño de red no apropiado
Dominios de falla
Dominios de broadcast
Gran cantidad de trafico unicast con MAC desconocida
Tráfico multicast en puertos donde no se requiere
Dificultad en el manejo y soporte
Posibles vulnerabilidades de seguridad

## Slide 4: Agrupando funciones del negocio

## Slide 5: Agrupando funciones del negocio dentro de VLANs
Direccionamiento jerárquico de red significa que un numero de red es asignado a una VLAN
Beneficios
  Fácil mantenimiento y resolución de problemas
  Errores minimizados
  Tablas de enrutamiento reducidas

## Slide 6: Interconexión

## Slide 7: Describiendo tecnologías de interconexión
Fast Ethernet (100 Mbps Ethernet)
  IEEE 802.3u opera a 100 Mbps sobre cable de par trenzado
Gigabit Ethernet
  Opera a 1000 Mbps (1 Gbps), IEEE 802.3z especifica la operación sobre fibra óptica, IEEE 802.3ab especifica la operación sobre cable de par trenzado
10-Gigabit Ethernet
  Se convirtió en un estándar IEEE 802.3 en junio 2002
EtherChannel
  Esta característica provee agregación de ancho de banda sobre enlaces de Capa 2 entre dos switches, maneja hasta 1600 Mbps (8 enlaces 100 Mbps, full duplex) o hasta 16 Gbps (8 enlaces Gbps, full duplex)

## Slide 8: Determinando el equipo y el cableado a necesitar

## Slide 9: Determinando el equipo y el cableado a necesitar
Los cuatro objetivos en el diseño de una red de alto desempeño son
  Seguridad
  Disponibilidad
  Escalabilidad
  Manejabilidad

## Slide 10: Determinando el equipo y el cableado a necesitar
Reemplace los hubs y switches heredados con switches nuevos considerando la expansión futura
Asegure que los enlaces entre switches de distribución y acceso tengan el suficiente ancho de banda
Seleccione los switches con adecuado rendimiento para la capa de enlace, los cuales deben de manejar procesos de Capa 2 y Capa 3
El equipo de backbone debe de soportar alta velocidad entre la comunicación entre otros sub-módulos, tenga en cuenta el tamaño del backbone para brindar escalabilidad

## Slide 11: Historia del enlace troncal

## Slide 12: Historia del enlace troncal
La historia del enlace troncal se remonta a los orígenes de las tecnologías radiales y telefónicas. En la tecnología radial, un enlace troncal es una sola línea de comunicaciones que transporta múltiples canales de señales de radio.

## Slide 13: Historia del enlace troncal
En la industria telefónica, el concepto de enlace troncal se asocia con la ruta o el canal de la comunicación telefónica entre dos puntos. Generalmente, uno de estos dos puntos es la oficina central (CO).

## Slide 14: Historia del enlace troncal
El concepto utilizado en las industrias radial y telefónica luego fue adoptado para las comunicaciones de datos. Un ejemplo de ello una red de comunicaciones es un enlace backbone entre un MDF y un IDF. Un backbone se compone de varios enlaces troncales.

## Slide 15: Historia del enlace troncal
En la actualidad, el mismo principio de enlace troncal se aplica en las tecnologías de conmutación de redes. Un enlace troncal es una conexión física y lógica entre dos switches a través de la cual viaja el tráfico de red.

## Slide 16: Historia del enlace troncal

## Slide 17: Enlace troncal
Un enlace troncal es una conexión física y lógica entre dos switches a través del cual viaja el tráfico de red.

## Slide 18: Enlace troncal.
Un enlace troncal se puede comparar con las carreteras de una autopista.
Las carreteras que tienen distintos puntos de inicio y fin que comparten una autopista principal durante algunos kilómetros, luego se vuelven a dividir para llegar a sus destinos individuales.
Este método es más económico que la construcción de una carretera entera desde el principio al fin para cada destino conocido o nuevo.

## Slide 19: Enlace troncal.
Refiriéndonos a un entorno de conmutación VLAN, un enlace troncal (trunking) es un enlace punto a punto que soporta varias VLAN.
El propósito de un enlace troncal es ahorrar puertos al crear un enlace entre dos dispositivos que implementan VLAN; normalmente 2 switches.
Un enlace troncal agrupa varios enlaces virtuales (lógicos) sobre un enlace físico.

## Slide 20: Sin enlace troncal

## Slide 21: Con enlace troncal
En una red conmutada, un enlace troncal es un enlace punto a punto que admite varias VLAN. El propósito de un enlace troncal es conservar los puertos cuando se crea un enlace entre dos dispositivos que implementan las VLANs.

## Slide 22: Con enlace troncal
El enlace troncal agrupa múltiples enlaces virtuales en un enlace físico. Esto permite que el tráfico de varias VLAN viaje a través de un solo cable entre los switches.

## Slide 23: Explicando enlaces troncales
El paso de paquetes de múltiples VLANs es permitido entre switches a través de enlaces troncales
Para esto se necesita un protocolo especializado como
  ISL (Inter – Switch Link)
  802.1Q (IEEE standard trunking protocol)

## Slide 24: Explicando enlaces troncales
Estos protocolos son necesarios para cuando se necesite interconectar:
  Dos Switches
  Un Switch y un Router
  Un Switch y una tarjeta NIC en un server que permita enlaces troncales

## Slide 25: Troncales ISL
ISL es un protocolo propietario de Cisco, el cual toma la trama de Capa 2 original y la encapsula con ciertas modificaciones

## Slide 26: Troncales ISL
Características
  Soporta múltiples protocolos de Capa 2 (Ethernet, Token Ring, FDDI y ATM)
  Soporta PVST
  No usa VLAN nativa, solo encapsula cada trama
  El proceso de encapsulación deja las tramas originales sin modificación

## Slide 27: Trocales IEEE 802.1Q
Así como ISL, IEEE 802.1Q es un protocolo que permite transmitir en un enlace físico trafico de muchas VLANs

## Slide 28: Trocales IEEE 802.1Q
Características
  Permite Ethernet y Token Ring
  Soporta hasta 4096 VLANs
  STP, RSTP
  Soporta topologías punto a multipunto
  Facilita el trafico sobre enlaces troncales vía la VLAN nativa ya que adhiere una etiqueta
  Soporta QoS
  Es un estándar en desarrollo para enlaces de telefonía sobre IP

## Slide 29: 802.1Q

## Slide 30: 802.1Q
Para identificar un datagrama de una VLAN, el protocolo 802.1Q añade una etiqueta
Si un dispositivo no-802.1Q recibe un datagrama 802.1Q, la etiqueta es ignorada y el paquete es conmutado como un datagrama estándar ethernet de Capa 2

## Slide 31: Asignamos el modo trunk a un puerto
Switch(config)#interface [Interfaz]
Switch(config-if)#switchport mode trunk

## Slide 32: Configuracion del Router para Vlan
Router>en
Router#configure terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#interface fastEthernet 0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q [Número de la VLAN]
Router(config-subif)#ip address [IP] [Mascara]

## Slide 33: Rangos de VLANs
Cada VLAN en la red debe de tener un VID único
El rango valido configurable por el usuario es
  VLAN ISL de 1 a 1024
  VLAN 802.1Q de 1 a 4094
Como una buena practica, es asignar los rangos desde 4094 hacia abajo, debido a que ciertos Switches usan el rango extendido para uso interno, iniciando desde la parte baja del rango

## Slide 34: Rangos de VLANs

## Slide 35: VTP
VLAN Trunking Protocol

## Slide 36: VLAN Trunking Protocol ó VTP
VTP es un protocolo de mensajería de Capa 2 que mantiene la configuración de VLANs consistente, agregando, borrando, y cambiando nombres de VLANs en todos los Switches del Dominio VTP

## Slide 37: VLAN Trunking Protocol ó VTP
Características
  Es un protocolo propietario de Cisco
  Anuncia VLANs de la 1 a la 1005 solamente
  Actualizaciones e intercambio solo a través de enlaces troncales
  Cada switch opera dentro de un modo dado de VTP
Actualmente los Switches Catalyst corren las versiones 1, 2 y 3 de VTP. La mas común es Versión 2

## Slide 38: VLAN Trunking Protocol VTP

## Slide 39: Modos de VTP
Server
  Crea, Modifica y borra VLANs
  Manda y envía avisos
  Sincroniza configuraciones de VLANs
  Graba la configuración en NVRAM
Client
  No puede crear, cambiar o borrar VLANs
  Re-envía los avisos
  Sincroniza configuraciones de VLANs
  No graba a NVRAM
Transparent
  Crea, modifica y borra VLANs locales
  Re-envía avisos
  No sincroniza configuraciones de VLANs
  Graba la configuración a NVRAM

## Slide 40: Describiendo la operación de VTP
PASO 1 El administrador crea una VLAN
PASO 2 Revisión 3 se actualiza a revisión 4
PASO 3 VTP propaga revisión 4
PASO 4 Revisión 3 se actualiza a revisión 4
PASO 5 VTP sincroniza la nueva información de VLAN

## Slide 41: VTP pruning
VTP pruning usa los avisos de VLAN para determinar cuando una conexión troncal esta mandando trafico innecesario
VTP pruning incrementa el ancho de banda restringiendo el flujo de trafico en enlaces troncales donde no se necesita
Restricciones
  En la VLAN 1 no se puede activar esta opción
  Sólo se puede implementar VTP pruning solo en los servidores de VTP

## Slide 42: VTP Pruning

## Slide 43: Comandos de configuración

## Slide 44: …Comandos de configuración

## Slide 45: Configurando un dominio de VTP
PASO 1 Establecer un diseño específico para establecer el Switch en modo Server, Client o Transparent, y cuales son los límites del Dominio
PASO 2 Verificar la información actual de VLANs en cada Switch que será configurado en modo Server
PASO 3 Especificar el password de VTP (opcional)
PASO 4 Especificar el numero de versión si no se usa el por defecto
PASO 5 Especificar el nombre del Dominio VTP
PASO 6 Configurar el modo de VTP
PASO 7 Verificar la configuración
PASO 8 Verificar las actualizaciones que han sido enviadas o recibidas por el Switch

## Slide 46: Configurando un Dominio de VTP
Muestra la lista de VLANs actuales
Configura el password de VTP
Configura el nombre del dominio VTP
Configura el modo a Server, Client o Transparent
Muestra el estatus de VTP

## Slide 47: Creando un dominio de VTP

## Slide 48: Estado de VTP
MD5 digest representa el password verificar que sea el mismo para todos.
Usando el comando show vtp password se ve este.

## Slide 49: Implementando VLANs

## Slide 50: Implementando VLANs
Paso 1
  Crear la VLAN
  Asignar nombre
  Asignar el puerto del switch a la VLAN

## Slide 51: Implementando VLANs

## Slide 52: Implementando VLANs
Paso 2
  Verificar la configuración

## Slide 53: …Implementando VLANs
Paso 3
  Asociar el puerto a la VLAN

## Slide 54: Implementando VLANs
Paso 4
  Verificar la configuración de los puertos del switch
show interfaces interface switchport show vlan brief
Switch# show running-config interface fastethernet 5/6 Building configuration... ! Current configuration :33 bytes interface FastEthernet 5/6 switchport access vlan 200 switchport mode access end

## Slide 55: Implementando VLANs

## Slide 56: SVI
Switch Virtual Interface

## Slide 57: Configuración de la interfaz virtual del switch
La configuración de las interfaces es muy sencillo, es similar a la configuración de la interface vlan 1, excepto que es en necesario especificar la vlan ID. A configuración ejemplo para configurar la interface SVI de la Vlan 10.
Sw1#configure terminal
Sw1(config)# interface vlan 10
Sw1(config-subif)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Sw1(config-subif)# no shutdown

## Slide 58: Switch Virtual Interface (SVI)
De igual manera se hace para cada vlan que se desee enrutar, realizar el enrutamiento entre las vlan por medio de switches L3, mejora el rendimiento de los enfoques tradicionales, debido a que estos equipos poseen mejor desempeño que los enrutadores.

## Slide 59: Switch Virtual Interface (SVI)
Lo único que no hay que olvidar es, la dirección IP de las interfaces SVI, será la ruta por defecto de los equipos dentro de cada vlan, según el ejemplo el default gateway de las Computadoras que pertenecen a la vlan 10, sera la 172.16.10.1(interface virtual en el switch).